Repartido 5 – Cantidad de movimiento y colisiones– 5°DC/DB – Docente: Guillermo De Armas

- La pelota de masa m = 0.100 Kg llega a la pared vertical con v1, perpendicular

a la pared, de módulo 1.0 m/s. Rebota y sale con v2 colineal con v 1 y de igual

módulo. Determine el impulso aplicado por la pared a la pelota.

- 2) El esquema corresponde a una bola moviéndose sobre una superficie horizontal con v1. En el punto P, recibe un impulso perpendicular a v1, que dura 0.20s. Rebota y sale con v2 .

Determine: a- Aceleración media de la bola.

b- Fuerza media aplicada a la bola.

Datos: m= 0.50Kg, v1 =4.0m/s, v2 =5.0m/s

- Una pelota de masa m = 0.50kg se mueve con una velocidad de módulo v = 20 m/s en dirección hacia la derecha. En cierto momento, recibe el impulso de la fuerza F representada en la figura, cuyo módulo varía de acuerdo con la gráfica. Calcular :

a) la velocidad final de la pelota.

b) el trabajo hecho por la fuerza F.

4) Dos carritos A y B de 2,0kg y 4,0 kg respectivamente, se mueven unidos por un hilo a 1,0 m/s de izquierda a derecha. Entre ambos carros hay un resorte comprimido que actúa cuando se rompe el hilo. Al romperse el hilo se separan y el carro B (de 4,0 kg) sigue moviéndose de izquierda a derecha pero a

1,5 m/s. ¿Con qué velocidad continúa moviéndose el otro carro?

- Un cohete de 1,5·106 kg. que viajaba por el espacio interplanetario a

11·103 m/s enciende sus motores durante 60 s. La fuerza resultante sobre

el cohete varió con el tiempo, como muestra la gráfica, y en todo

momento tuvo la misma dirección que su velocidad inicial. Determine el

trabajo realizado por los motores sobre el cohete.

- Una pelota de tenis de 0,200 kg., que viajaba horizontalmente de izquierda a derecha a

25m/s, es golpeada por una raqueta. Como resultado del impacto salió disparada a 25m/s en una dirección a 60º de la horizontal. Halle la fuerza media, ejercida por la raqueta sobre la pelota, si estuvieron en contacto durante 0,025s. (Deberá indicar módulo, dirección y sentido de esa fuerza o sus componentes cartesianas.)

- Una bala de 3,0 g., que se movía a 1200 m/s, choca frontalmente con

una esfera de 12 kg que se hallaba en reposo. El choque resultó

totalmente inelástico y como consecuencia del choque la esfera estalló en dos pedazos de 6,0 kg cada uno. Uno de los pedazos salió disparado a

0,60 m/s en dirección perpendicular a la de la velocidad inicial de la bala.

Halle la velocidad final del otro pedazo.